## Slide 1
Теплоноситель — жидкое или газообразное вещество, применяемое для передачи тепловой энергии.
Рабочее тело — в теплотехнике и термодинамике условное несменяемое материальное тело, расширяющееся при подводе к нему теплоты и сжимающееся при охлаждении и выполняющее работу по перемещению рабочего органа тепловой машины.
К теплоносителям предъявляют следующие требования:
Слабое поглощение нейтронов (в тепловых реакторах) либо слабое замедление их (в быстрых реакторах);
Химическая стойкость в условиях интенсивного радиационного облучения;
Низкая коррозионная активность по отношению к конструкционным материалам, с которыми теплоноситель находится в контакте;
Высокий коэффициент теплопередачи;
Большая удельная теплоёмкость;
Низкое рабочее давление при высоких температурах.
В качестве теплоносителя используют воду (обычную и тяжёлую), жидкие металлы, а также газы (например гелий).

## Slide 2
Лёгкая вода
Достоинства Недостатки
Распространена
Дешева
Низкая температура кипения (100 С при атмосферном давлении, для повышения температуры кипения требуется повышать давление)
Низкая температура критической точки (ркр =22,136 МПа; Tкр = 374,15 С)
Высокая теплоемкость (выше, чем у жидких металлов и газов)
Высокий коэффициент теплоотдачи (особенно при кипении)
Высокое сечение замедления (может выполнять функцию замедлителя для реактора на тепловых нейтронах)
Хороший растворитель (большое количество примесей, требует очистки)
Коррозионно активна (особенно при наличии примесей)
В активной зоне активируется (из-за наличия примесей)
Тяжелая вода
Малораспространена
Дорого
Высокое сечение поглощения (требует более высокого обогащения по урану-235)
Высокое сечение замедления (может выполнять функцию замедлителя для реактора на тепловых нейтронах)
Низкое сечение поглощения (почти на природном обогащении по урану-235)
(ВВЭР, PWR на кипящей воде РБМК, BWR
(CANDU)

## Slide 3
Натрий
Na
Достоинства Недостатки
Распространен (в чистом виде в природе не встречается, но достаточно в виде солей)
Дешев
Низкая температура плавления (97 С при атмосферном давлении, требуется начальный подогрев)
Высокая теплоемкость (ниже, чем у воды)
Высокий коэффициент теплоотдачи
Малое сечение замедления (подходит для реактора на быстрых нейтронах)
Химически активен (бурно реагирует с водой и воздухом)
Коррозионно активен (особенно при наличии окислов)
В активной зоне активируется (переходит в 24 изотоп)
Высокая температура кипения (883°C при атмосферном давлении)
(БН, Феникс и Суперфеникс)

## Slide 4
Свинец
Pb-Wi
Достоинства Недостатки
Распространен
Дешев
Высокая температура плавления (327 С при атмосферном давлении, требуется начальный подогрев)
Относительно высокий коэффициент теплоотдачи
Малое сечение замедления (подходит для реактора на быстрых нейтронах)
Химически неактивен (с водой и воздухом)
Коррозионно активен (особенно при наличии окислов)
Высокая температура кипения (1749°C при атмосферном давлении)
Свинец-висмут
Pb
Температура плавления 105-110 С (в зависимости от состава)
Низкая теплоемкость
Висмут в активной зоне переходит в полоний (токсичен)
Брест
СВБР

## Slide 5
Гелий
Достоинства Недостатки
Распространен
Дешев
Низкая температура кипения – при комнатной температуре уже в газообразном состоянии, можно использовать как рабочее тело в газотурбинном цикле
Химически инертен
He
Низкая теплоемкость (чтобы повысить, требуется повышать давление)
Сверхтекучесть (низкие затраты на прокачку)
Легкий
(ВТГР, HTGR)

## Slide 6
Углекислый газ
Достоинства Недостатки
Распространен
Дешев
Низкая температура кипения – при комнатной температуре уже в газообразном состоянии, можно использовать как рабочее тело в газотурбинном цикле
Химически инертен
Химически неактивен (с водой и воздухом)
СО2
Низкая теплоемкость (для газа высокая, но по сравнению с другими теплоносителями низкая, чтобы повысить, требуется повышать давление)
Для газа тяжелый
Магноксовые реакторы